## Slide 1: Urbane Sensornetzwerke: Projekt „Bike Vibrations“
Georg Bräunig, Dominik Pataky, Felix Wiemann

## Slide 2: Gliederung
1 Einleitung
2 Methodik
  2.1 Messung
  2.2 Rohdatenverarbeitung mit Python
  2.3 Interpolation mit R
  2.4 Visualisierung in Openlayers
3 Ergebnisse und Auswertung
4 Probleme und Ausblick

## Slide 3: 1 Einleitung
Idee: Nutzung von Vibrationssensoren in Kombination mit Arduino Mikrokontroller
Ziel: kartographische Darstellung der Straßenqualität bezogen auf Verkehrsmittel Fahrrad
Quelle: http://www.adafruit.com/products/1766

## Slide 4: 2 Methodik
JSON (mit Python)
KML (mit R)
SQL Datenbank
Messung
Import Rohdaten aus csv
Darstellung in Openlayers (HTML)
Interpolation zu Vektoren (mit R)

## Slide 5: 2.1 Messung
6 Vibrationssensoren (3 x empfindlich, 3 x träge)
Arduino Mega + GPS + IMU
Schreibvorgang in .txt zeilenweise alle 5 Sekunden und pro Sensorausschlag
Im Idealfall mehrere Messungen pro Strecke

## Slide 6: 2.2 Rohdatenverarbeitung mit Python
Einfügen der .txt Zeilen in SQL Datenbank mittels Python Skript
Vorfilterung der Daten (fehlerhafte GPS Koordinaten,…)
Konvertierung der NMEA Daten in GPS Koordinaten

## Slide 7: 2.3 Interpolation mit R
Datensatz enthält zunächst nur Punkte
Visualisierung nicht sehr aussagekräftig
„Snappen“ der Punkte an Straßenverlauf von OSM mit anschließender Interpolation
Darstellung mittels Vektoren und
Farbskala (grün/rot = hohe/niedrige
Straßenqualität), ähnlich Karten zur
Darstellung der Straßenverkehrs- belastung
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/emissionen/e-kataster_verkehr.shtml

## Slide 8: 2.4 Visualisierung in Openlayers
Pythonskript zur Gruppierung der Punkte jedes Sensortyps und Erstellung von JSON Datei
Darstellung mittels HTML Skript

## Slide 9: 3 Ergebnisse und Auswertung
Aktueller Stand:
  Punktuelle Darstellung der Daten in Openlayers
  Polylinie aus Punkten
Aussage zu Aufnahmequalität noch nicht möglich

## Slide 10: 4 Probleme und Ausblick
Messung:
Optimale Befestigung der Sensoren an Fahrrad abhängig von Art der Auswertung
  Ausrichtung beeinflusst Ergebnisse
Träge Sensoren schlagen nicht aus
Interpolation:
„Snappen“ der Punkte funktioniert noch nicht
Zugriff auf OSM Straßenlayer noch nicht automatisiert